## Slide 1
Reducción de los costes de mantenimiento de parques eólicos mediante machine learning
David martín casero
Octubre 2022

## Slide 2: Objetivo del proyecto
Predecir con 60-2 días de antelación el fallo de diversos componentes del aerogenerador
Aplicar “Machine learning” a los datos de operación de 5 turbinas de un parque eólico
MÉTODO DE ANÁLISIS
Método de aplicación
Creación de alarma para inspeccionar el componente

## Slide 3
21.9% 28,115MW 21,419
De la demanda cubierta Potencia instalada Aerogeneradores instalados
120,000 €/año
Coste de mantenimiento por turbina
Situación general

## Slide 4: Datos del parque eólico a analizar
https://opendata.edp.com/pages/homepage/
Datos diez-minutales de todos los sensores de 5 turbinas (521790 x 83)
Datos de roturas en componentes de las turbinas (29 eventos)
Datos diez-minutales de la torre meteorológica (87533 X 41)
Registro de eventos de operación en las turbinas (318841)

## Slide 5: Estudio de 5 turbinas del parque eólico

## Slide 6: Estudio de 5 turbinas del parque eólico
Objetivos del estudio:
1- Minimizar coste
mantenimiento
2- Maximizar la
producción

## Slide 7: Elementos a analizar

## Slide 8: Costes de mantenimiento
True positive
False negative
False positive
Chart: 
| GEARBOX | GENERATOR | GENERATOR_BEARING | TRANSFORMER | HYDRAULIC_GROUP
Replacement_Cost | 100000 | 60000 | 30000 | 50000 | 20000
Repair_Cost | 20000 | 15000 | 12500 | 3500 | 3000
Inspection_cost | 5000 | 5000 | 4500 | 1500 | 2000

## Slide 9: Resultados del análisis
Umbral de alarma 60 AVISOS/ DÍA
Primera alarmA 01/09/2017
RANGO 60 DÍAS
Elemento | Turbina | Fecha Evento | Fecha aviso | DeltaT | AHORRO TP | COSTE FP | COSTE FN
GEARBOX | T6 | 17/10/2017 | 02/09/2017 | 45 | 60000 |  | 
GEARBOX | T9 | 18/10/2017 | 01/09/2017 | 47 | 62666.6 |  | 
HYDRAULIC_GROUP | T9 | 18/10/2017 | 02/09/2017 | 46 | 13033.3 |  | 
HYDRAULIC_GROUP | T9 | - | 14/10/2017 |  |  | 2000 | 
HYDRAULIC_GROUP | T11 | 12/09/2017 | 01/09/2017 | 11 | 3116.6 |  | 
HYDRAULIC_GROUP | T11 |  | 14/10/2017 |  |  | 2000 | 
HYDRAULIC_GROUP | T11 |  | 26/09/2017 |  |  | 2000 | 
HYDRAULIC_GROUP | T7 | 19/10/2017 | 18/09/2017 | 31 | 8783.3 |  | 
HYDRAULIC_GROUP | T6 |  | 09/09/2017 |  |  | 2000 | 
HYDRAULIC_GROUP | T6 |  | 13/09/2017 |  |  | 2000 | 
GENERATOR | T6 |  | 05/09/2017 |  |  | 5000 | 
GENERATOR_BEARING | T9 |  | 01/12/2017 |  |  | 4500 | 
GENERATOR_BEARING | T9 |  | 25/12/2017 |  |  | 4500 | 
TRANSFORMER | T1 |  | 09/09/2017 |  |  | 1500 | 
¡AHORRO DE 122,100€!

## Slide 10: conclusiones
Ahorro obtenido de 122,100€ en 3 meses
potencial reducción del coste de mantenimiento en un 20.63%
Con mayor cantidad de datos se puede entrenar un modelo más exacto
Incluir más elementos del aerogenerador a analizar
Mejorar el modelo de machine learning

## Slide 11
GRACIAS
David martín casero
Octubre 2022